Антивандальный светильник ЛПБ-96-11-007.

ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ рекомендует устанавливать данный тип светильников для освещения подъездов, лестничных клеток и других аналогичных вспомогательных помещений.

Антивандальный светильник ЛПБ-96-11-007 обладает следующими преимуществами:

- крепёжная пластина для светильника отсоединяется и может крепиться к поверхности отдельно. Таким образом, можно сначала установить данную пластину, покрасить или побелить поверхность, а после этого, установить сам светильник, сохранив его в чистоте;

- использование лампы КЛ11 с цоколем G23 не вызывает воровство данной лампы, т.к. она не распространена в быту;

- материал рассеивателя – ударопрочный поликарбонат, выдерживает энергию удара 30 Дж;

- материал корпуса – ударопрочный поликарбонат;

- доступ внутрь светильников может осуществиться только с помощью спецключа (поставляется в комплекте).

Возможна поставка антивандальных светильников ЛПБ-96-11-007 с одним патроном Е14 / Е27 (под энергосберегающую лампу 9 Ватт -15 Ватт):

Возможна поставка антивандальных светильников ЛПБ-96-11-007 с двумя патронами Е14 / Е27 (под энергосберегающие лампы 9 Ватт -15 Ватт):

Возможна поставка антивандальных светильников ЛПБ-96-11-007 со светодиодным модулем 6-8 Ватт:

Возможна поставка антивандальных светильников ЛПБ-96-11-007 с фото-шумовым выключателем (датчиком):

Фото-шумовые выключатели ФШВ (далее по тексту – выключатели) предназначены для автоматического управления освещением в местах общего пользования. Наличие в выключателях фотоприемника и программируемого контроллера позволяет управлять световыми устройствами в зависимости от уровней освещенности.

Выключатели могут применяться как в составе светильников ЛПБ-96-11-007 с различными лампами (накаливания, люминесцентными, светодиодными), так и управлять по заданной программе другими исполнительными устройствами небольшой мощности (например, вентиляторами).

Если освещенность ниже 15 люкс - лампа в светильнике включается.

Если уровень шума превышает 40 дБА (громкие шаги, разговор, открытие двери лифта и прочие характерные звуки), так же происходит включение лампы в светильнике.

Технические характеристики:

| Потребляемая мощность | 9 Ватт -15 Ватт (в зависимости от установленной лампы) |
| --- | --- |
| Тип источника света | КЛ11 G23 КЛЛ 9-15 Ватт Е14 КЛЛ 9-15 Ватт Е27 |
| Класс светильников по способу защиты человека от поражения электрическим током на любой поверхности | 2 |
| Срок службы, не менее, лет | 4 |
| Габаритные размеры, не более, см | 32,3х8,2х6,3 |
| Степень защиты | IP40 |
| Питающее напряжение, В: | 220 |
| Артикул | ЛПБ 96-11-007 Электромагнитный пра Лампа КЛЛ 9-11 Вт ЛПБ 96-11-007 с двумя энергосберегающими лампами Патрон E14/E27 9-13 Вт ЛПБ 96-11-007 Энергосберегающая лампа E14/E27 9-15 Вт ЛПБ 96-11-007 Светодиодный 6-8 Вт ЛПБ 96-11-007 с фото-шумовым выключателем (цоколь при заказе уточнять дополнительно) |
| Производитель | Россия |
| Страна производства | Россия |

Антивандальный светильник ЛПБ-96-11-007 устанавливается на многих объектах. Данную продукцию используют СУ-155, ДСК-2 и др.

Антивандальный светильник ЛПБ-96-11-007 имеет сертификат соответствия, а так же заключение ГУП МНИИТЭП (Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования) о возможности применения данных светильников в жилых домах.

Рекомендованная розничная цена светильника ЛПБ-96-11-007 G23 –

300 рублей (без лампы).

Существует гибкая система скидок. Подробности у менеджера отдела продаж.